ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении линейного объекта

1. Наименование, основные характеристики и назначение планируемого для размещения линейного объекта

Разработка проекта планировки с проектом межевания линейного объекта «Обустройство искусственным освещением автомобильной дороги Подъезд к п. Центральный Хазан в населенном пункте п. Центральный Хазан на участке км 1+900 – км 4+696 в Зиминском районе Иркутской области в целях:

−   обеспечения устойчивого развития территории;

− установления границ земельных участков, на которых размещена линия искусственного освещения;

− выделения элементов планировочной структуры, установления границ зон планируемого размещения линия искусственного освещения.

Основанием для разработки проекта является:

− Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы» (утв. Постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 г. № 771-пп).

Проект разработан в соответствии с:

−   "Градостроительным кодексом РФ" от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 02.08.2019);

− "Земельным кодексом Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 02.08.2019); − "Водным кодексом Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 02.08.2019);

−   "Лесным кодексом Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ (ред. от 27.12.2018);

− Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 февраля 2011г. №77 «О порядке подготовки документации по планировке территории, осуществляемой по решению уполномоченного федерального органа исполнительной власти»;

− Государственными регламентами, нормами, правилами, стандартами, а также исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора и заинтересованными организациями при согласовании места расположения объекта.

Параметры линии искусственного освещения.

В проекте предусмотрено строительство линии искусственного освещения автомобильной дороги «Подъезд к п. Центральный Хазан» в населенном пункте п. Центральный Хазан на участке км 1+900 – км 4+696 в Зиминском районе Иркутской области.

Освещение запроектировано согласно СП 52.133330.2011 «Естественное и искусственное освещение» класс автомобильной дороги – В2, средняя горизонтальная освещенность на автодороге данного класса составляет 10 лк, средняя яркость должна быть не менее 0,6 .

Для освещения автомобильной дороги приняты железобетонные опоры СВ 105-5, провод марки СИП 2 3х50+1х35 и светодиодные светильники производства компании Регион М.

Транспортная инфраструктура района строительства развита достаточно для ведения предполагаемого строительства. Обеспечение строительными конструкциями и материалами будет осуществляться с приобъектного склада подрядчика.

Ведомость материалов

| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Светодиодные светильники | шт | 92 |  |
| 2 | Шкаф управления освещением | шт | 1 |  |
| 3 | Стойка ж/б СВ-105,5 | шт | 94 |  |
| 4 | Провод СИП 3х35+1х50 | м | 3040 |  |
| 5 | Ограничители перенапряжения | шт | 60 |  |
| 6 | Электроды Э-42 | шт | 184 |  |

Опоры устанавливаются на расстоянии не менее 4 метров от края проезжей части, в откос не менее 0,5 метров от бровки земляного полотна. При установке опор на насыпях высотой до 3м устраиваются присыпные бермы. При установке опор освещения на насыпях высотой свыше 3 м, опоры устанавливаются с обсадной трубой.

Планировочные ограничения.

Охранные зоны линий электропередач

Использование территорий, находящихся в зоне ЛЭП, регулируется Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон (Постановление Правительства РФ « О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» от 24.02.2009г. № 160).

| Проектный номинальный класс | Расстояние, м |
| --- | --- |
| напряжения, кВ |  |
| до 1 | 2 (для линий с самонесущими или изолирован- ными проводами, проложенных по стенам зданий, конструкциям и т.д., охранная зона определяется в соответствии с установленными нормативными правовыми актами минимальными допустимыми расстояниями от таких линий) |
| 1 - 20 | 10 (5 - для линий с самонесущими или изолиро- ванными проводами, размещенных в границах населенных пунктов) |
| 35 | 15 |
| 110 | 20 |

Придорожные полосы автомобильных дорог

Порядок установления и использования придорожных полос, автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления, разработан в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 8 ноября 2007г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и пунктом 5.2.53.28 Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 395, а также Приказом министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области от 12 февраля 2009 года № 16-мпр и определяет ширину придорожной полосы:

автодорога регионального значения III и IV технической категории в границах населенного пункта с придорожной полосой –0 м.

Анализ документов, на основании или с учетом которых подготовлен проект.

Проект подготовлен на основании следующих документов территориального планирования:

− Схема территориального планирования Российской Федерации; − Схема территориального планирования Иркутской области; − Генеральный план Хазанского муниципального образования;

− Государственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы» (утв. Постановлением Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 г. № 771-пп).

Сведения о размерах земельных участков, временно отводимых на период строительства для обеспечения размещения строительных механизмов, хранения отвала и резерва грунта, в том числе растительного, устройства объездов, перекладки коммуникаций, площадок складирования материалов и изделий, карьеров для добычи инертных материалов

Данным проектом предусматривается размещение объекта «Обустройство искусственным освещением автомобильных дорог Иркутской области: автомобильной дороги «Подъезд к п. Центральный Хазан» в населенном пункте п. Центральный Хазан на участке км 1+900 – км 4+696 в Зиминском районе».

В административном отношении участок строительства находится в с. Центральный Хазан, Зиминского района, Иркутской области. Объект располагается на территории кадастрового квартала 38:05:110501. Категория земель – земли населенных пунктов.

Полоса отвода на период строительства линии освещения представляет собой территорию, расположенную вдоль трассы и необходимую для выполнения комплекса подготовительных, земляных и строительно-монтажных работ, обозначенную условными линиями, проведенными параллельно оси линии освещения в пределах линий застройки.

Ширина полосы отвода, обоснованная схемами производства работ, и в соответствии с «Нормы отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ N 14278тм-т1» назначена:

- для строительства линии освещения – 8 м.

- для строительства кабельной линии 0,4кВ от точки подключения до оп.№1А – 4м

Площадь земельных участков (полосы отвода), планируемая к изъятию на период строительства объекта (временное пользование) составляет всего 4698,47 м².

Перечень координат характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта

Перечень координат характерных точек границ зоны размещения линейного объекта представлен в системе координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости и представлен в таблице.